## Slide 1: Definition eines REALen Lastmodells am Beispiel der Nordbrücke
Brückentagung
28 -29.06.2023
Thomas Moser ASFINAG
Alois Vorwagner AIT

## Slide 2: Übersicht - A22 Nordbrücke
Brückenkette bestehend aus 8+1 (Verbreiterung) Tragwerken
Gesamtlänge ca. 920 m
BrückenÜbersicht

## Slide 3: Übersicht - A22 Nordbrücke
Verbundtragwerk mit drei Hauptträger
3 Felder mit 25m, 48m und 35m Spannweite
BrückenÜbersicht
Kaibrücke
Linke Spur
Rechte Spur
PS
Abbiege-Spur

## Slide 4: Übersicht - A22 Nordbrücke
Verbundtragwerk mit zwei Hauptträger
4 Felder mit je ca. 83m
BrückenÜbersicht
Strombrücke
Linke Spur
Rechte Spur
PS

## Slide 5: Übersicht - A22 Nordbrücke
Spannbetontragwerk – 2-stegiger Plattenbalken
7 Felder mit je ca. 32m Spannweite
BrückenÜbersicht
Flutbrücke 1
Linke Spur
Rechte Spur
PS
PS

## Slide 6: Übersicht - A22 Nordbrücke
Spannbetontragwerk – 3-stegiger Plattenbalken
8 Felder mit je ca. 32m Spannweite
BrückenÜbersicht
Flutbrücke 2
Linke Spur
Rechte Spur
PS
PS
Einfädel-spur

## Slide 7: Zielsetzung
Statistische Aufbereitung der örtlichen Verkehrseigenschaften unter Einbezug von Messdaten
Referenzieren zur Normbelastung, Schnittgrößenvergleich mit LM1 und informativ mit dem Vergleichswert nach KFG-Modell gemäß ÖN B 4008-2
Bestimmung der α-Faktoren bzw. eines KFG-Vergleichswertes
Formulierung von Empfehlungen
Entwicklung eines realen Lastmodells

## Slide 8: Ausgangslage
Eurocode-Normenreihe, insbesondere EN 1991-2, liefert Verkehrslastmodell für den Neubau von Straßenbrücken basierend auf Verkehrsdaten aus Messungen u.a. aus Auxerre [1]
Bestehende Straßenbrücken wurden nach den zum Zeitpunkt der Planung gültigen nationalen Normen gebaut
Die Nachrechnung von Bestandsbrücken erfordert in Österreich für das hochrangige Netz ein Lastniveau von mindestens 80% der Verkehrslasten nach EN 1991-2
Neue Norm B 4008-2 beinhaltet moderne probabilistische Methoden und Sondermethoden wie Einbezug von Verkehrsmessdaten
Diese Sondermethoden werden aufgrund ihrer Komplexität selten angewendet
Entwicklung eines realen Lastmodells
EFFECT
sE
?
Bauwerksalterung
RESISTANCE
Reduzierung der Streuung der einwirkenden Lasten
?

## Slide 9: Lastmodelle
Realität MODELLLIERUNG Angepasstes Lastmodell
Verkehrsmessungen Simulation Kalibration
Verkehrssimulation auf Basis von Messungen
Zukünftige Verkehrslasten und lokale Effekte (Dynamik) werden einbezogen
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung während Nutzungszeit:
  Wie Wahrscheinlich ist ein schweres Fahrzeug,
  Wie wahrscheinlich ist ein Stau mit vielen LKW‘s…
Ergebnis statistische Extremwertverteilungen
Messung aus Auxerre aus [1]
a?
Grundprinzip Der Umsetzung
Globale Schnittgrößenbetrachtung
  Moment/ Querkraft
Getrennt für verschiedene Verkehrsszenarien
  Stau
  Fließverkehr
  Realverkehr
Modell „Grundform“ nach Norm
Kalibration von brückenspezifischen a- Faktoren durch Schnittgrößenvergleich
9

## Slide 10: Lastmodelle Messung z.B. WIM-Anlage
aus [5]

## Slide 11: Lastmodelle Verkehrsstromsimulation
Fließverkehr -25 Jahre
Stau (Modell nach [10], Freundt et. Al)

## Slide 12: Lastmodelle Einflusslinien
Einfluss von einer Vertikalkraft auf die innere Kraft in einem Brückenquerschnitt, am bestimmten Bauteil, an bestimmter Stelle.
Influence line of bending moment
in middle of 1.span

## Slide 13: Lastmodelle Extremwerte Abgeleitet aus der Verkehrssimulation
Extremwert: Maximum von N-Samples einer Grundverteilung
Extremwertverteilung: Verteilung von Extremwerten
aus [2]
Für n → ∞ konvergiert die Extremwertverteilung zu:
Gumbel wenn Grundverteilung unbegrenzt ist und schneller abfällt (z.B. Normal, Lognormal, Exponentiell, Gamma, Gumbel)
aus [3]
GEV:
Höhe der repräsentativen Werte:
Charakteristischer Werte: Überschreitungswahrscheinlichkeit von 5% innerhalb von 50 Jahren, d.h. Wiederkehrperiode von 1000 Jahren (50 / 0.05 = 1000)
Häufiger Wert: Wiederkehrperiode 1 Woche

## Slide 14: Lastmodelle Extremwertverteilungen der Schnittgrößen
1. Berechnung vom Schnittgrößenverlauf und Auswertung von Monatsmaxima
2. Histogramm der Monatsmaxima und Anpassung an eine Gumbelverteilung
3. Transformation der Gumbelverteilung vom Referenzzeitraum 1 Monat zu 50 Jahre, und Ermittlung des 95%-Quantilwert
4. Einbezug dynamische Lasterhöhung f

## Slide 15: Grundlagen und Festlegungen
Bestandsunterlagen
WIM – Datensätze
Verkehrsflussdaten der Maut- und Zählstellen
Berücksichtigung von dauergenehmigten Sondertransporten mit max. 60t Gesamtlast (+10%)
Prognosezeitraum  25 Jahre
Annahme von Verkehrszuwächsen
  LKW +1,5% p.a.
  PKW +0,5% p.a.
Spurverteilung LKW
  70% Spur 1, 30% Spur 2
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells

## Slide 16: WIM-Datensätze
Erhebung auf der Nordbrücke
Mautdaten: 01.12.2020 – 12.04.2021
WIM Daten: 25.11.2020 – 13.10.2021
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells

## Slide 17: WIM-Datensätze- Gewichtsverteilungen am rechten Fahrstreifen
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat
Prozentuale Veränderung zum Vormonat
Ausgangswert für die Prognosen – Verkehrsreichstes Monat 09/21

## Slide 18: Verkehrseigenschaften Modellierung aller Spruen
Wochenzyklus wurde modelliert
Für die linke Spur wurden Annahmen (in Abgleich mit Referenzdaten) getätigt
Abbiege/Einfädelspur haben die Eigenschaften der rechten Spur
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 19: Verkehrseigenschaften
Verkehrssteigerung: PKW & Bus = 0,5% p.a., LKW = 1,5% p.a.
Kapazitätsgrenze = 1.925 Fahrzeuge / h / Spur
Verkehrsprognose für 25 Jahre
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 20: Verkehrseigenschaften
Verkehrszusammensetzung im Detail
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 21: Verkehrseigenschaften
Verteilung der Fahrzeugabstände (Achse – Achse) im fließendem Verkehr
Verteilungsform aus Literatur [6,9,10] als Funktion des Verkehrsaufkommens nv1 (Fahrzeug/h)
Fahrzeugabstände
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: Nv1: Anzahl der Fahrzeuge pro Stunde
Dv: Abstand zwischen der letzten Achse eines Fahrzeuges bis zur ersten Achse des nachfolgenden Fahrzeuges

## Slide 22: Verkehrsszenarien
Fließverkehr
  Konstant über die gesamte Zeit, mit Eigenschaften der Verkehrsspritze am Mittwoch zwischen 16-17 Uhr
Realverkehr
  Stau + Fließverkehr abwechselnd
  Im Wochenzyklus stündlich variable Verkehrseigenschaften: Anzahl der Fahrzeuge, Mischung der Fahrzeugtypen, Verteilung der Fahrzeugabstände
Stauverkehr (fiktives worst case Szenario als Vergleichswert)
  Stauverkehr konstant über die Zeit mit Verkehrseigenschaften eines hohen LKW Anteils
3 Szenarien
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 23: Auswirkungen der Verkehrslasten
Ermittlung der Einflusslinien pro Tragwerk
Querschnitte (Beispiel Strombrücke):
  Max. M+ im Feld 1
  M- über Pfeiler 1
  V am Widerlager
  V am Pfeiler
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 24: Ergebnisse Strombrücke
Referenz LM1, Schubkraft Widerlager
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 25: Ergebnisse Strombrücke
Referenz LM1, Schubkraft Stütze
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells
Notes: LKW+PKW pro Monat

## Slide 26: Ergebnisse und Empfehlungen
Strombrücke - αLM1 = 0,58
Kaibrücke - αLM1 = 0,71
Flutbrücke 1 - αLM1 = 0,71
Flutbrücke 2 - αLM1 = 0,76
Die Modellierung ergab ein Einsparungspotential gegenüber dem Normwert
Für kurze Spannweiten sind vor allem (schwere) Einzelfahrzeuge relevant
Für große Spannweiten sind vor allem Stauszenarien maßgebend
Der Sonderverkehr ist gesondert zu beachten
*) Voraussetzung ist ein guter Erhaltungszustand der Straße, Faktoren gelten nicht für lokale Nachweise
Entwicklung eines realitätsnahen Lastmodells

## Slide 27: Ausblick FFG- VIF-Dach Projekt „REAL-LAST“
Streckenspezifische Anpassung der Verkehrslastmodelle für Brücken
Fusion unterschiedlicher Datenquellen aus dem hochrangigen Streckennetz im D-A-CH Raum
Ist-Verkehr & zukünftiger Verkehr
Koordination AIT- Austrian Institute of Technology
2021-2023 Projektsumme 600 k€
Verkehrsdaten-fusion
Verkehrs- simulation
Brücken- analyse
Lastmodell- kalibrierung

## Slide 28: Ausblick FFG- VIF-Dach Projekt „REAL-LAST“
Weigh-In-Motion und
Verkehrszählung
Sonderdaten
Brücke als Sensor
LKW als Sensor
Mobility Observation Box
Baustellentrailer
Monitoring / Sonderdaten
Fahrzeugdaten
Stauverhalten
Brückenlast- modell Bestandsbrücke

## Slide 29: Literatur
[1] - G. Sedlacek, G. Merzenich, M. Paschen, A. Bruls, L. Sanpaolesi, P. Croce, J.A. Calgaro, M. Pratt, Jacob, M. Leendertz, v. de Boer, A. Vrouwenfelder, G. Hanswille: Background document to EN 1991- Part 2 - Traffic loads for road bridges – and consequences for the design. JRC Scientific and Technical Reports, 2008.
[2] - Josef Karl Kraus: Zur analytischen Herleitung von Verkehrslastmodellen für die Tragfähigkeit und Ermüdung von Straßenbrücken. Dissertation, TU Berlin, 2021.
[3] - Jan F. Eichner: Über die Statistik der Maximalwerte und Wiederkehrintervalle in langzeitkorrelierten Systemen. Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen, 2006.
[4] - Thomas Braml: Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Massivbrücken auf der Grundlage der Ergebnisse von Überprüfungen am Bauwerk, Dissertation, Universität der Bundeswehr München, 2010.
[5] - David Kollenhofer: ASFINAGs way to collaborate with public enforcement entities to increase road safety on its network, presentation, Newport, 17.6.2016
[6] - U. Freundt, R. Kaschner: Lastmodelle für die Nachrechnung von Brücken, Nachrechnung bestehender Brücken – Tagungsband 2021, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach, September 2021
[7] - M. Schmidmeier, K.G. Schütz, R. Ehmann, U. Willberg: Nachrechnung bestehender Straßenbrücken auf Grundlage messbasierter Lastmodelle, Bauingenieur, April 2017.
[8] - H. Hartl: Lastmodell für Brücken gemäß tatsächlichem Verkehr, Baustatik - Baupraxis 12, Bletzinger K.U., Gebbeken N., Fisch R. (Hrsg.), TU München, UniBw München, 2014, pp 415-422
[9] - R. Kaschner, W. Buschmeyer, M. Schnellenbach-Held, P. Lubasch, J. Grünberg, M. Hansen, J.P. Liebig, K. Geißler: Auswirkungen des Schwerlastverkehrs auf die Brücken der Bundesfernstraßen, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen (bast), Heft B 68
[10] - U. Freundt, S. Böning: Anpassung von DIN-Fachberichten „Brücken“ an Eurocodes, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft B77, BAST, Bergisch Gladbach, Germany, 2011

## Slide 30: FrageN? Wir sind für sie da!
DI(FH) DI Dr. Thomas Moser
Experte Konstruktiver Ingenieurbau
thomas.moser@asfinag.at
Mobil: 0664 60108 17447
DI Dr. ALOIS VORWAGNER Senior Research Engineer Teamleiter: Baudynamik- & Bauwerksassessment
alois.vorwagner@ait.ac.at
Mobil:0664 8896 49 24
https://www.ait.ac.at/themen/baudynamik-und-bauwerksbewertung/