## Slide 1: Luegbrücke funktionserhalt bis neubau
Notes: Bild ändern: Rechtsklick auf Bild – Bild ändern
Falls das Bild nicht mehr gut in den Bildplatzhalter hineinpasst: Rechtsklick auf Folie – Folie zurücksetzen.
Proportionen kontrollieren!

## Slide 2: inhalt
Anlageverhältnisse /Bau
Wesentliche Instandsetzungen
  Verbreiterung - 1983 - 1984
  Umbau Rahmen V - 1986 - 1994
  Generalsanierung – 2004 - 2006
  Funktionserhaltungsstudie - 2010
  Koppelfugen - 2013
Tragwerkskonsolen
Bestandssicherung
Vergleiche zum Schluss
Luegbrücke – funktionserhalt bis neubau

## Slide 3
anlageverhältnisse
Hangbrücke
Gesamtlänge - 1.804 m
Durchlaufrahmentragwerk mit 5 Rahmen
Rahmen I – III und V – Spannbetontragwerke
Rahmen IV - Stahltragwerk
Stützweiten – 35,8 m bzw. 72,6 m

## Slide 4
anlageverhältnisse
Querschnittsbreite - 21 m (Verbreiterung auf 22,5 m)
Quervorgespannte Fahrbahnplatte
Betonfertigteilelemente
Stahltragwerk mit aufliegender Fahrbahnplatte
Rahmentragwerke über Gerbergelenke verbunden Tragwerkskonsolen
Spannbetontquerschnitt
Stahlquerschnitt
Statisches System

## Slide 5
bau
Bauzeit 1966 – 1968
Brunnengründungen (Knopfloch)
Pfeilerherstellung in Gleittechnik
Spannbetontragwerk mit Vorschubrüstung
Stahltragwerk im Freivorbau
Vorschubrüstung Spannbetontragwerk
Pfeiler Rahmen IV
Freivorbau Stahltragwerk

## Slide 6: Wesentliche instandsetzungen

## Slide 7
Verbreiterung 1983 - 1984
Verfügbarkeit von 2 FS je RFB auch bei Sanierungen
Verbreiterung der RFB Ibk um 75 cm
Zusätzliche Quervorspannung
Keine Verstärkung des Tragwerks aufgrund
  Neuerscheinung ÖNORM B 4002
  Verfeinerte Berechnungsverfahren
  Raupe am äußeren Rand nicht angesetzt
  Tolerieren örtlich beschränkter Spannungs-überschreitungen von 2 bis 3%
Verbreiterung RFB Ibk
Zusätzliche Quervorspannung
(15 Jahre alt)

## Slide 8
Umbau rahmen V 1986 - 1994
Ende der 70er Jahre wurden ausgeprägte Rissbilder an den Pfeilern von Rahmen V festgestellt
Start eines umfangreichen Vermessungsprogrammes
Hangbewegungen im Bereich von Rahmen V (ca. 1 cm/a)
Zum Abbau der Zwänge wurden die Pfeiler 45 bis 48 und das WL Brenner umgebaut
Möglichkeit zur Pfeilerkorrektur und Rückziehung von Rahmen V
Umbau Pfeilerfußpunkte
Hydraulisches Hublager – Vmax 23000 kN
Verformungsvektoren
(18 - 26 Jahre alt)

## Slide 9
Pfeilerrückverformung
Rückverformung mit hydraulischen Pressen
Lösen der Lager

## Slide 10
Funktionserhaltungsstudie - 2000
ZIEL
Bewertung der Zukunftsfähigkeit der Brücke und aufzeigen von Instandsetzungsmöglichkeiten
Erste Ausführung 2000
Auslöser: Schäden am Stahltragwerk, Verbreiterung, Rutschhang Rahmen V
Prognostizierte Nutzungsdauern
  Spannbetontragwerk ca. bis 2023
  Stahltragwerk bis ca. bis 2012
Definition einer Generalsanierung
Zweite Ausführung 2010
Erkenntnisse aus Generalsanierung und Bauwerksprüfung 2009
weitere Sanierung bzw. Hochrüsten auf Eurocode nicht mehr möglich
Prognostizierte Nutzungsdauern
  Spannbetontragwerk ca. bis 2021
  Stahltragwerk bis ca. bis 2022
GENERALSANIERUNG
2004 - 2006
SCHLUSSFOLGERUNG (2010)
„Schon in absehbarer Frist, das sind etwa 10 bis 12 Jahre, wird man das Objekt außer Dienst stellen müssen.“
(32 Jahre alt)

## Slide 11
Generalsanierung 2004 - 2006
Grundlage Funktionserhaltungsstudie 2000
Verbreiterung RFB Brenner technisch nicht vertretbar
Sanierungsumfang Stahltragwerk
  Erneuerung unterer Torsionsverband
  Ergänzung seitliche Abstrebungen (Torsionsröhre)
Sanierungsumfang Spannbetontragwerke
  Erneuerung Fahrbahnübergänge
  Großteils Erneuerung Abdichtung u. Belag
  Erneuerung bergseitiger Randbalken
  Erneuerung / Ersatz von Zusatzspanngliedern der Verbreiterung
  Lokale Betonsanierung
Gerissener Verbandsstab
(36 – 38 Jahre alt)

## Slide 12
Generalsanierung 2004 - 2006
Von der Sanierung nicht erfasst:
Oberer Torsionsverband Stahltragwerk
Weitere geschädigte Zusatzspannglieder der Verbreiterung
Tragwerkskonsolen zwischen den Rahmen
Geschädigte Lager in den Tragwerksfugen
Beschädigte Zusatzspannglieder der Verbreiterung
Tragwerkskonsolen
Linienkippgleitlager auf den Tragwerkskonsolen
(36 – 38 Jahre alt)

## Slide 13
Funktionserhaltungsstudie - 2010
ZIEL
Bewertung der Zukunftsfähigkeit der Brücke und aufzeigen von Instandsetzungsmöglichkeiten
Erste Ausführung 2000
Auslöser: Schäden am Stahltragwerk, Verbreiterung, Rutschhang Rahmen V
Prognostizierte Nutzungsdauern
  Spannbetontragwerk ca. bis 2023
  Stahltragwerk bis ca. bis 2012
Definition einer Generalsanierung
Zweite Ausführung 2010
Erkenntnisse aus Generalsanierung und Bauwerksprüfung 2009
weitere Sanierung bzw. Hochrüsten auf Eurocode nicht mehr möglich
Prognostizierte Nutzungsdauern
  Spannbetontragwerk ca. bis 2021
  Stahltragwerk bis ca. bis 2022
GENERALSANIERUNG
2004 - 2006
SCHLUSSFOLGERUNG (2010)
„Schon in absehbarer Frist, das sind etwa 10 bis 12 Jahre, wird man das Objekt außer Dienst stellen müssen.“
(42 Jahre alt)

## Slide 14
Koppelfugen - 2013
Im Rahmen der Bauwerksprüfung 2012 stellte man eine offene Koppelfuge (w = 1,2 mm) fest
Rissweitenmonitoring bestätigte Bewegungen von 0,2 mm
Gefahr des Ermüdungsversagens der Koppelstelle
Messung der Dehnungen direkt an der Koppelstelle
Ursachen:
  Lastannahmen (DTM nicht berücksichtigt)
  Zu wenig schlaffe Bewehrung
  100% der Spannglieder in einem QS gestoßen
  Differenzverformungen der Pfeiler - Rahmen V
  Ertüchtigung mit externer Vorspannung
Dehnmessstreifen direkt auf Koppelstelle appliziert
Riss im Bereich Koppelstelle
(45 Jahre alt)

## Slide 15
tragwerkskonsolen
Ausführung
„Gerbergelenk“ Ausbildung
Linienkippgleitlager auf den Konsolen
Endverankerung der Längsvorspannung
Konsolen zusätzlich quer vorgespannt
Anforderungen
1.800 m Brückenlänge -> Dehnfugen
Wasserdichte Fugen

## Slide 16
tragwerkskonsolen
Fugen durch chloridhältiges Wasser stark belastet
Spannköpfe stark korrodiert
Tatsächlicher Zustand der Spannglieder nicht bekannt
Detaillierte Nachrechnungen, Untersuchung Versagensmechanismen (Ausfall von Spanngliedern)
Sprödbruch kann nicht zu 100% ausgeschlossen werden
Fugen defacto nicht sanierbar (Zugänglichkeit, Konzentration an Spanngliedern)
Tragwerksfuge
Spannköpfe an den Tragwerkskonsolen

## Slide 17
Bestandssicherung – ab 2021
Überbrückende Maßnahmen bis zum Ersatzneubau
Eingeschränkte Verkehrsführung seit 2021
Quartalsweise Kontrolle der neuralgischen Stellen ab Herbst 2021
Sicherungen, um einen Totalkollaps im Falle eines Konsolenversagens zu verhindern, wurden 2022 eingebaut
Monitoring mittels Schallemissionsanalyse
nur mehr weitere Verkehrseinschränkungen möglich!
Sicherung der Tragwerksfugen
Eingeschränkte Verkehrsführung
(53 Jahre alt)

## Slide 18
tragwerkssicherung
8 m hohe Fachwerkträger
Nicht kraftschlüssig eingebaut
sehr aufwändige und herausfordernde Montage
Sichern Tragwerk bei Versagen der Konsolen
Tragwerkssicherung mittels Stahlfachwerkträger
Tragwerkssicherung nicht kraftschlüssig

## Slide 19
SEA - schallemissionsanalyse
Detektion von Spanndrahtbrüchen
Insgesamt 36 Sensoren (4 Fugen)
Monitoring über Web-Plattform
Automatische Alarmierung per email
Funktion und Sensitivität durch Restarbeiten für Tragwerkssicherung bereits mehrmals bestätigt
SE - Sensor
Tragwerkskonsole mit SE-Sensor
Detektierte Restarbeiten

## Slide 20
Visuelle kontrollen
Quartalsweise Kontrolle (teils auch kürzer)
Kontrolle auf neue Rissbildungen
Beobachtung u. Dokumentation vorhandener Risse auf Veränderung
Rissweiten im Bereich von 0,1 mm

## Slide 21
Vergleiche zum schluss
Damals
Heute
55 Jahre
Bautätigkeit
Neubau
Erhaltung, Ersatzneubauten
Inspektionen
Nicht geregelt
Geregelt (RVS)
Verkehr
126.600 LKW/a
2.480.000 LKW/a
Umsetzungsdauer
1957 – 1968 gesamte A13
2014 (Beginn MS) – 2024 vs. Baubeginn

## Slide 22: Vielen Dank FrageN? Wir sind für sie da!
DI Peter Augschöll
Asset Management
Erhaltungsmanager
ASFINAG Bau Management GmbH
Rennweg 10a, 6020 Innsbruck, Österreich
peter.augschoell@asfinag.at
Tel.: +43 (0) 50108 18445 | Mobil: +43 664 60108 18445